II. Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku usługowego na świetlice środowiskową wraz z budową wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

c. o. i elektrycznej przy ul. Wł. Sikorskiego 9 w Chojnie”

Informujemy, że w dniu 04.08.2008 r. została zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 14.08.2008 r. do godz. 9³º otwarcie ofert o godz. 10ºº

Dokonana modyfikacja dotyczy przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego a także opisu w projekcie budowlanym dotyczący „schodołazu”- przedmiot zamówienia nie dotyczy wykonania  - obkopania wokół obiektu i założenia izolacji pionowych a także zamontowania doświetlaczy okien piwnicznych.

Załącznik nr 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pom. piwnicznych na świetlice środowiskową – roboty remontowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Chojna, ul.Gen. Sikorskiego nr.9

(kod - miejscowość)

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Solarka okienna i drzwiowa |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych | m2 | 10,92 |  |  |
| 2 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ - 1,0x2,05x1szt | m | 5,10 |  |  |
| 3 | Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1,0 m2,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową /B.I.nr 8/96/ 1,0x2,05x1szt | m2 | 2,00 |  |  |
| 4 | Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową oraz skrzydła drzwiowe - 0,9x2,05x4szt, 1,0x2,05x5szt | m m2 | 45,50 19,00 |  |  |
| 2. Roboty remontowe wewnętrzne |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Zmywanie pistoletem natrysk. zamalowanych powierzchni ścian gładkich i skośnych, zmywaczami "Graffinet" - płynem do czyszczenia o zapachu cytryny (do wewnątrz) | m2 | 627,54 |  |  |
| 6 | Spoinowanie murów z cegły, bez wykucia spoin | m2 | 627,54 |  |  |
| 7 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły. | m2 | 7,30 |  |  |
| 8 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły. | m2 | 18,93 |  |  |
| 9 | Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie. | m2 | 52,46 |  |  |
| 10 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 15x20 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) | m2 | 11,50 |  |  |
| 11 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 243,96 |  |  |
| 12 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 74,09 |  |  |
| 13 | Posadzki z wykładziny rulonowej Winigam na kleju winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. | m2 | 169,87 |  |  |
| 3. Wentylacja |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 3 cegieł | szt | 1,00 |  |  |
| 15 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły | szt | 1,00 |  |  |
| 16 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły | szt | 1,00 |  |  |
| 17 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt | 3,00 |  |  |
| 18 | Rurociąg z rur PCW wentylacyjny podwieszony pod sufitem, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm | m | 4,50 |  |  |
| 4. Schody zewnętrzne |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ściana przy schodach | m3 | 4,99 |  |  |
| 20 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -schody i podest | m3 | 2,37 |  |  |
| 21 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0,72 |  |  |
| 22 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. | m2 | 4,80 |  |  |
| 23 | Ściana murowana z bloczków betonowych przy schodach | m3 | 4,99 |  |  |
| 24 | Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. | m2 | 16,00 |  |  |
| 25 | Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych | m2 | 6,10 |  |  |
| 26 | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o powierzchni 20x20 cm,układanych na zaprawie klejowej | m2 | 12,15 |  |  |
| 27 | Schodołaz wraz z osprzętem | kpl | 1 |  |  |

ROBÓTY  ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI WNĘTRZOWEJ

| LP. | PODSTAWA WYCENY | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 0404-0111 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. 1 bieg. | szt. | 17 |  |  |
| 2. | 0404-0132 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. zmienny | szt. | 11 |  |  |
| 3. | 0407-0312 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 mm2 na gniazdo wtykowe hermetyczne p.t. | szt. | 3 |  |  |
| 4. | 0404-0316 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 na gniazdo zwykłe p.t. | szt. | 13 |  |  |
| 5. | 0502-0112 | Montaż opraw oświetl, żarowych przykręcanych | szt. | 30 |  |  |
| 6. | 0201-0132 | Montaż prefabrykowanych tablic elektrycznych rozdzielczo - pomiar. | szt. | 2 |  |  |
| 7. | 0303-0221 | Linia zasilająca w rurkach PCV 28 z przewodem YDY 4x4 mm2 p.t. | mb | 8 |  |  |
| 8. | 0404-0700 | Osprzęt tablicowy - wyłącznik prądowy typ S 303 do B-25A | szt. | 2 |  |  |
| 9. | 0405-0700 | Osprzęt tablicowy - wyłącznik prądowy typ S 301 do B-16A | szt. | 9 |  |  |
| 10. | 0602-0500 | Montaż uziomu przewodu PEN z bednarki do 120 mm2 n.t. | mb | 11 |  |  |
| 11. | KNR5-08 0501-04000 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | szt. | 29 |  |  |
| 12. | KNR4-01 0705-07000 | Wykonanie rowków- pasów szer. do 10 cm bruzdy. | mb | 127 |  |  |
| 13. | KNR4-03 | Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego -1 faz. | szt. | 9 |  |  |
| 14. | KNR4-03 | Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego - 3 faz. | szt. | 2 |  |  |

Roboty instalacyjne sanitarne wodno-kanalizacyjne, c.o.

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E1 | 45330000-9 | Roboty sanitarne wewnętrzne wod.-kan.-co. | kpl | 14,00 |  |  |
| A1 | 45330000-9 | Roboty ziemne | pkt | 5,00 |  |  |
| P1 | KNKRB1 0307-0200 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w grantach suchych. Kategoria gruntu II-1V | M3 | 3,71 |  |  |
| P2 | KNKRB1 0312-0100 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,0m.Kategoria gruntu I-II, Zagęszczanie gruntu | M3 | 3,50 |  |  |
| A2 | 45330000-9 | Roboty budowlano-montażowe kanalizacja sanitarna | pkt | 5,00 |  |  |
| P3 | KNR-W 2-15 0203-0400 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 4,80 |  |  |
| P4 | KNR-W 2-15 0203-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 3,50 |  |  |
| P5 | KNR-W 2-15 0203-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 3,50 |  |  |
| P6 | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | Podejśc. | 3,00 |  |  |
| P7 | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | Podejśc | 4,00 |  |  |
| P8 | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,20 |  |  |
| P9 | KNR-W 2-15 0222-0200 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |  |  |
| P10 | KNR-W 2-15 0213-0500 | Zawór napowietrzający z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |  |  |
| P11 | KNR-W 2-15 0213-0400 | Zawór napowietrzający z PVC średnicy 50 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |  |  |
| P12 | KNR-W 2-15 0229-0510 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | Szt | 1,00 |  |  |
| P13 | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego | kpl | 2,00 |  |  |
| P14 | KNR-W 2-15 0233-0300 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 2,00 |  |  |
| P15 | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm oraz urządzeń kanalizacyjnych | próba | 1,00 |  |  |
| P16 | KNR 4-01 0333-2000 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej | Szt | 2,00 |  |  |
| P17 | KNR 4-01 0333-2100 | Przebicie otworów w stropach | Szt | 1,00 |  |  |
| P18 | KNR 4-01 0323-0400 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna sucho gaszonego | Szt | 2,00 |  |  |
| P19 | KNR 4-01 0323-0500 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna sucho gaszonego _ | Szt | 1,00 |  |  |
| A3 | KNR-W 2-18 0309-0100 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 200 mm | m | 2,00 |  |  |
| P20 | 453330000-9 | Roboty budowlano -montażowe instalacja wodociągowa i cwu. | pkt | 5.00 |  |  |
| P21 | KNR 4-01 0336-0300 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7,80 |  |  |
| P22 | KNR 4-01 0324-0400 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna sucho gaszonego | m | 7,80 |  |  |
| P23 | KNR4-01 0333-1300 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 3 cegieł | szt. | 2,00 |  |  |
| P24 | KNR 4-01 0208-0300 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 2,00 |  |  |
| P25 | KNR-W 2-15G 0601-0200 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 12,50 |  |  |
| P26 | KNR-W 2-15G 0601-0301 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla w zwoju o średnicy zewnętrznej 26 mm | m | 14,50 |  |  |
| P27 | KNR-W2-15G 0602-0200 | Zamontowanie łączników Geberit Mepla o średnicy 20 mm | szt. | 8,00 |  |  |
| P28 | KNR-W2-15G 0602-0300 | Zamontowanie łączników Geberit Mepla o średnicy 26 mm | szt. | 2,00 |  |  |
| P29 | KNR-W 2-15G 0602-0800 | Połączenie armatury Geberit Mepla o średnicy 16-26 mm | szt. | 8,00 |  |  |
| P30 | KNR-I 0-34 0101-0300 | Izolacja rurociągów otulinami Thermailex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm Krotność=0,10 | 100 m | 2,00 |  |  |
| P31 | KNR-I 0-34 0107-0300 | Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 9 mm. Średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm. Krotność=0,13 | 100m | 2,00 |  |  |
| P32 | KNR-W 2-15 0137-0200 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3,00 |  |  |
| P33 | KNR-W 2-15 0131-0100 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm,z połączeniem z wężykiem w oplocie | szt. | 8,00 |  |  |
| P34 | KNR-W 2-i 5 0140-0101 | Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 15 mm z zaworami przelotowymi kulowymi, filtr wody, zawór zwrotny EA | kpl | 1,00 |  |  |
| P35 | KNR-W 2-15 0123-0301 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur PEX,o średnicy nominalnej 25 mm | kpl | 1.00 |  |  |
| P36 | KNR-W 2-15 0143-0100 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3 -Biawar | kpl | 1,000 |  |  |
| P37 | KNR-W 4-02 0118-0200 | Wstawienie trójnika z o średnicy 20 mm na parterze budynku- wcinka | szt. | 1,00 |  |  |
| P38 | KNR-W 2-15 0132-0210 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm,instalacji wodociągowych z rur z pe-x | szt. | 1,00 |  |  |
| P39 | KNR-W 2-15 0127-0100 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PEXA1 Geberi Mepla o średnicy do 26 mm,w budynkach mieszkalnych oraz kanalizacji poziomy pod posadzką | m | 21,00 |  |  |
| P40 | KNR-W 2-15 0128-0100 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 21,00 |  |  |
| A4 | 45330000-9 | Roboty budowlano - montanowe instalacja co. | pkt | 19,00 |  |  |
| P41 | KNR 4-01 0333-0200 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie c-w | szt. | 16,00 |  |  |
| P42 | KNR 4-01 0208-0700 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 5,00 |  |  |
| P43 | KNR 4-01 0210-0100 | Wykucie bruzd poziomych przekroju do 0,023 m2 w warstwach podłoża pod posadzki | m | 2,00 |  |  |
| P44 | KNR 4-01 0323-0300 | Zamurowanie przebić w ścianach Zaprawa z wapna sucho gaszonego | szt. | 16,00 |  |  |
| P45 | KNR4-01 0326-0401 | Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 2,50 |  |  |
| P46 | KNR-10-35 0201-0300 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów | m | 63,50 |  |  |
| P47 | KNR-I 0-35 0201-0400 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 22,50 |  |  |
| P48 | KNR-I 0-35 0201-0500 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 22x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 20,00 |  |  |
| P49 | KNR-I 0-35 0201-0600 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 28x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 83,50 |  |  |
| P50 | KNR-I 0-35 0201-0700 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 9,50 |  |  |
| P51 | KNR-I 0-35 0202-0600 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki w mm 22x1 układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów | m | 4,00 |  |  |
| P52 | KNR-I 0-35 0202-0400 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki do 35 mm układane w rurze osłonowej z kapilarnym połączeniem elementów | m | 10,50 |  |  |
| P53 | KNR-I 0-35 0207-0300 | Montaż kompensatora osiowego mieszkowego o średnicy zewnętrznej końcówek rurowych dn 15-35 mm | szt | 8,00 |  |  |
| P54 | KNR-I 0-35 0209-0800 | Montaż grzejników stalowych typu C22, V22, dwupłytowych o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1 000mm | szt | 13,00 |  |  |
| P55 | KNR-I 0-35 0209-0200 | Montaż grzejników stalowych typu C 22, V22 dwupłytowych, o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1400 mm | szt | 2,00 |  |  |
| P56 | KNR-I 0-35 0209-0300 | Montaż grzejników stalowych typu C33, V33 trzypłytowych o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1600,00mm | szt | 4,00 |  |  |
| P57 | KNR-1 0-35 0214-0102 | Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki płytowe i rzędowe V, DF podłączane od dołu o średnicy 15 mm. Rozety pojedyncze białe z tworzywa sztucznego. | szt | 19,00 |  |  |
| P58 | KNR2-I5 0415-0101 | Montaż głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych . typ Uni LH ciecz. - OVENTROP | szt | 19,00 |  |  |
| P59 | KNR-I 0-31 0214-0200 | Montaż ciepłomierza CEK-539 dn 20 1,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych ciepłomierza 20 mm, elekt, przelicznik SUPERCAL 539, kpl. czujników temp. Pt 10000 - PoWoGaz | kpl | 1,00 |  |  |
| P60 | KNR-I 0-35 0231-0100 | Próba szczelności instalacji w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 213,50 |  |  |
| P61 | KNR-I 0-35 0231-0600 | Próba instalacji na gorąco, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm bez regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 1,00 |  |  |
| P62 | KNR-I 0-34 0101-0400 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm średnica zewnętrzna rurociągów do 28 mm Krotność= 0,53 | 100m | 53,40 |  |  |
| P63 | KNR 2-15 | Roboty dodatkowe w piwnicy , roboty uzupełniające bud. | kpl | 1,00 |  |  |

Ogółem wartość robot: .........................................................................

Słownie złotych : .......................................................................................................................

Ogółem wartość robót brutto (łącznie z podatkiem VAT) ..........................................

Słownie złotych :   .........................................................................................................................

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartość robot należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza ;

Cenę ofertową należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

WYKONAWCA:

Przedmiar robót

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pom. piwnicznych na świetlice środowiskową – roboty remontowe

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Chojna, ul.Gen. Sikorskiego nr.9

(kod - miejscowość)

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2,obsadzone na kotwach stalowych | m2 | 10,92 |
| 2 | Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/ - 1,0x2,05x1szt | m | 5,10 |
| 3 | Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1,0 m2,dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową /B.I.nr 8/96/ 1,0x2,05x1szt | m2 | 2,00 |
| 4 | Ościeżnice drewniane dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i emalią ftalową oraz stolarka drzwiowa - 0,9x2,05x4szt, 1,0x2,05x5szt | m m2 | 45,50 19,00 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Zmywanie pistoletem natrysk. zamalowanych powierzchni ścian gładkich i skośnych, zmywaczami "Graffinet" - płynem do czyszczenia o zapachu cytryny (do wewnątrz) | m2 | 627,54 |
| 6 | Spoinowanie murów z cegły, bez wykucia spoin | m2 | 627,54 |
| 7 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły. | m2 | 7,30 |
| 8 | Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły. | m2 | 18,93 |
| 9 | Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie. | m2 | 52,46 |
| 10 | Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 15x20 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) | m2 | 11,50 |
| 11 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 243,96 |
| 12 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 30x30 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 74,09 |
| 13 | Posadzki z wykładziny rulonowej Winigam na kleju winylowym osakrylowym,bez warstwy izolacyjnej. | m2 | 169,87 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 3 cegieł | szt | 1,00 |
| 15 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 cegły | szt | 1,00 |
| 16 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły | szt | 1,00 |
| 17 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt | 3,00 |
| 18 | Rurociąg z rur PCW wentylacyjny podwieszony pod sufitem, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm | m | 4,50 |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Rozebranie ścian,filarów kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - ściana przy schodach | m3 | 4,99 |
| 19 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm -schody i podest | m3 | 2,37 |
| 19 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6 m. | m3 | 0,72 |
| 20 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. | m2 | 4,80 |
| 21 | Ściana murowana z bloczków betonowych przy schodach | m3 | 4,99 |
| 22 | Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii. | m2 | 16,00 |
| 23 | Jednospadowe konstrukcje daszków stalowych | m2 | 6,10 |
| 24 | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o powierzchni 20x20 cm,układanych na zaprawie klejowej | m2 | 12,15 |
| 25 | Schodołaz wraz z osprzętem | kpl | 1 |

ROBÓTY  ELEKTRYCZNYCH INSTALACJI WNĘTRZOWEJ

| LP. | PODSTAWA WYCENY | OPIS ROBÓT | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0404-0111 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. 1 bieg. | szt. | 17 |
| 2. | 0404-0132 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 w.t. na wył. zmienny | szt. | 11 |
| 3. | 0407-0312 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 mm2 na gniazdo wtykowe hermetyczne p.t. | szt. | 3 |
| 4. | 0404-0316 | Wypust oświetl, wykonany przewodem YKY 3 x 1,5 na gniazdo zwykłe p.t. | szt. | 13 |
| 5. | 0502-0112 | Montaż opraw oświetl, żarowych przykręcanych | szt. | 30 |
| 6. | 0201-0132 | Montaż prefabrykowanych tablic elektrycznych rozdzielczo - pomiar. | szt. | 2 |
| 7. | 0303-0221 | Linia zasilająca w rurkach PCV 28 z przewodem YDY 4x4 mm2 p.t. | mb | 8 |
| 8. | 0404-0700 | Osprzęt tablicowy - wyłącznik prądowy typ S 303 do B-25A | szt. | 2 |
| 9. | 0405-0700 | Osprzęt tablicowy - wyłącznik prądowy typ S 301 do B-16A | szt. | 9 |
| 10. | 0602-0500 | Montaż uziomu przewodu PEN z bednarki do 120 mm2 n.t. | mb | 11 |
| 11. | KNR5-08 0501-04000 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | szt. | 29 |
| 12. | KNR4-01 0705-07000 | Wykonanie rowków- pasów szer. do 10 cm bruzdy. | mb | 127 |
| 13. | KNR4-03 | Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego -1 faz. | szt. | 9 |
| 14. | KNR4-03 | Sprawdzenie + pomiar obwodu elektrycznego - 3 faz. | szt. | 2 |

Roboty instalacyjne sanitarne wodno-kanalizacyjne, c.o.

| Lp. | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| E1 | 45330000-9 | Roboty sanitarne wewnętrzne wod.-kan.-co. | kpl | 14,00 |
| A1 | 45330000-9 | Roboty ziemne | pkt | 5,00 |
| P1 | KNKRB1 0307-0200 | Wykopy liniowe szerokości 0,8 głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w grantach suchych. Kategoria gruntu II-1V | M3 | 3,71 |
| P2 | KNKRB1 0312-0100 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8m o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,0m.Kategoria gruntu I-II, Zagęszczanie gruntu | M3 | 3,50 |
| A2 | 45330000-9 | Roboty budowlano-montażowe kanalizacja sanitarna | pkt | 5,00 |
| P3 | KNR-W 2-15 0203-0400 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 4,80 |
| P4 | KNR-W 2-15 0203-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 3,50 |
| P5 | KNR-W 2-15 0203-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewnątrz budynków | m | 3,50 |
| P6 | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | Podejśc. | 3,00 |
| P7 | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | Podejśc | 4,00 |
| P8 | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 4,20 |
| P9 | KNR-W 2-15 0222-0200 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |
| P10 | KNR-W 2-15 0213-0500 | Zawór napowietrzający z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |
| P11 | KNR-W 2-15 0213-0400 | Zawór napowietrzający z PVC średnicy 50 mm o połączeniu wciskowym | Szt | 1,00 |
| P12 | KNR-W 2-15 0229-0510 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce | Szt | 1,00 |
| P13 | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego | kpl | 2,00 |
| P14 | KNR-W 2-15 0233-0300 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 2,00 |
| P15 | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm oraz urządzeń kanalizacyjnych | próba | 1,00 |
| P16 | KNR 4-01 0333-2000 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej | Szt | 2,00 |
| P17 | KNR 4-01 0333-2100 | Przebicie otworów w stropach | Szt | 1,00 |
| P18 | KNR 4-01 0323-0400 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna sucho gaszonego | Szt | 2,00 |
| P19 | KNR 4-01 0323-0500 | Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych. Zaprawa z wapna sucho gaszonego _ | Szt | 1,00 |
| A3 | KNR-W 2-18 0309-0100 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych rurociąg przewodowy o średnicy nominalnej 200 mm | m | 2,00 |
| P20 | 453330000-9 | Roboty budowlano -montażowe instalacja wodociągowa i cwu. | pkt | 5.00 |
| P21 | KNR 4-01 0336-0300 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 7,80 |
| P22 | KNR 4-01 0324-0400 | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno". Zaprawa z wapna sucho gaszonego | m | 7,80 |
| P23 | KNR4-01 0333-1300 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 3 cegieł | szt. | 2,00 |
| P24 | KNR 4-01 0208-0300 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 2,00 |
| P25 | KNR-W 2-15G 0601-0200 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o średnicy zewnętrznej 20 mm | m | 12,50 |
| P26 | KNR-W 2-15G 0601-0301 | Ułożenie rurociągu z rur warstwowych Geberit Mepla w zwoju o średnicy zewnętrznej 26 mm | m | 14,50 |
| P27 | KNR-W2-15G 0602-0200 | Zamontowanie łączników Geberit Mepla o średnicy 20 mm | szt. | 8,00 |
| P28 | KNR-W2-15G 0602-0300 | Zamontowanie łączników Geberit Mepla o średnicy 26 mm | szt. | 2,00 |
| P29 | KNR-W 2-15G 0602-0800 | Połączenie armatury Geberit Mepla o średnicy 16-26 mm | szt. | 8,00 |
| P30 | KNR-I 0-34 0101-0300 | Izolacja rurociągów otulinami Thermailex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm Krotność=0,10 | 100 m | 2,00 |
| P31 | KNR-I 0-34 0107-0300 | Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montażu rurociągu. Grubość izolacji 9 mm. Średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm. Krotność=0,13 | 100m | 2,00 |
| P32 | KNR-W 2-15 0137-0200 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o średnicy nominalnej 15 mm | szt. | 3,00 |
| P33 | KNR-W 2-15 0131-0100 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm,z połączeniem z wężykiem w oplocie | szt. | 8,00 |
| P34 | KNR-W 2-i 5 0140-0101 | Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 15 mm z zaworami przelotowymi kulowymi, filtr wody, zawór zwrotny EA | kpl | 1,00 |
| P35 | KNR-W 2-15 0123-0301 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur PEX,o średnicy nominalnej 25 mm | kpl | 1.00 |
| P36 | KNR-W 2-15 0143-0100 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 50 dm3 -Biawar | kpl | 1,000 |
| P37 | KNR-W 4-02 0118-0200 | Wstawienie trójnika z o średnicy 20 mm na parterze budynku- wcinka | szt. | 1,00 |
| P38 | KNR-W 2-15 0132-0210 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm,instalacji wodociągowych z rur z pe-x | szt. | 1,00 |
| P39 | KNR-W 2-15 0127-0100 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur PEXA1 Geberi Mepla o średnicy do 26 mm,w budynkach mieszkalnych oraz kanalizacji poziomy pod posadzką | m | 21,00 |
| P40 | KNR-W 2-15 0128-0100 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 21,00 |
| A4 | 45330000-9 | Roboty budowlano - montanowe instalacja co. | pkt | 19,00 |
| P41 | KNR 4-01 0333-0200 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie c-w | szt. | 16,00 |
| P42 | KNR 4-01 0208-0700 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu gruzowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 5,00 |
| P43 | KNR 4-01 0210-0100 | Wykucie bruzd poziomych przekroju do 0,023 m2 w warstwach podłoża pod posadzki | m | 2,00 |
| P44 | KNR 4-01 0323-0300 | Zamurowanie przebić w ścianach Zaprawa z wapna sucho gaszonego | szt. | 16,00 |
| P45 | KNR4-01 0326-0401 | Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi | m | 2,50 |
| P46 | KNR-10-35 0201-0300 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów | m | 63,50 |
| P47 | KNR-I 0-35 0201-0400 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 22,50 |
| P48 | KNR-I 0-35 0201-0500 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 22x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 20,00 |
| P49 | KNR-I 0-35 0201-0600 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 28x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 83,50 |
| P50 | KNR-I 0-35 0201-0700 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki 35x1,5 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów, | m | 9,50 |
| P51 | KNR-I 0-35 0202-0600 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki w mm 22x1 układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy z kapilarnym połączeniem elementów | m | 4,00 |
| P52 | KNR-I 0-35 0202-0400 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej i grubości ścianki do 35 mm układane w rurze osłonowej z kapilarnym połączeniem elementów | m | 10,50 |
| P53 | KNR-I 0-35 0207-0300 | Montaż kompensatora osiowego mieszkowego o średnicy zewnętrznej końcówek rurowych dn 15-35 mm | szt | 8,00 |
| P54 | KNR-I 0-35 0209-0800 | Montaż grzejników stalowych typu C22, V22, dwupłytowych o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1 000mm | szt | 13,00 |
| P55 | KNR-I 0-35 0209-0200 | Montaż grzejników stalowych typu C 22, V22 dwupłytowych, o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1400 mm | szt | 2,00 |
| P56 | KNR-I 0-35 0209-0300 | Montaż grzejników stalowych typu C33, V33 trzypłytowych o wysokości 600mm z zestawem wsporników montażowych o dł. 1600,00mm | szt | 4,00 |
| P57 | KNR-1 0-35 0214-0102 | Podłączenie grzejników do instalacji centralnego ogrzewania - grzejniki płytowe i rzędowe V, DF podłączane od dołu o średnicy 15 mm. Rozety pojedyncze białe z tworzywa sztucznego. | szt | 19,00 |
| P58 | KNR2-I5 0415-0101 | Montaż głowic termostatycznych na zaworach grzejnikowych . typ Uni LH ciecz. - OVENTROP | szt | 19,00 |
| P59 | KNR-I 0-31 0214-0200 | Montaż ciepłomierza CEK-539 dn 20 1,5 m3/h, średnica króćców przyłączeniowych ciepłomierza 20 mm, elekt, przelicznik SUPERCAL 539, kpl. czujników temp. Pt 10000 - PoWoGaz | kpl | 1,00 |
| P60 | KNR-I 0-35 0231-0100 | Próba szczelności instalacji w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby | m | 213,50 |
| P61 | KNR-I 0-35 0231-0600 | Próba instalacji na gorąco, rurociągi o średnicy zewnętrznej 10-54 mm bez regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych | szt | 1,00 |
| P62 | KNR-I 0-34 0101-0400 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm średnica zewnętrzna rurociągów do 28 mm Krotność= 0,53 | 100m | 53,40 |
| P63 | KNR 2-15 | Roboty dodatkowe w piwnicy , roboty uzupełniające bud. | kpl | 1,00 |